Specyfikacja wymagań projektu Emergency Stop for an Autonomous Vehicle (ESAV)
# Statement of need – deklaracja potrzeb
Laboratorium pojazdów autonomicznych AGH-Delphi ma za zadanie zbudowanie pojazdu autonomicznego na bazie udostępnionego pojazdu elektrycznego. Podczas prac konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas testowania algorytmów sterowania. Algorytmy takie mogą nie działać poprawnie i może zajść konieczność natychmiastowego (awaryjnego) przerwania jazdy pojazdu.
Podczas testów autonomicznego pojazdu elektrycznego może zajść potrzeba awaryjnego przerwania jazdy samochodu.
# Statement of work – cele projektu
System ESAV powinien charakteryzować się następującymi właściwościami:
1. Możliwość natychmiastowego zatrzymania pojazdu na polecenie operatora.
2. Możliwość natychmiastowego zatrzymania pojazdu w przypadku utraty zasilania systemu ESAV.
3. Możliwość natychmiastowego zatrzymania pojazdu w przypadku przerwania transmisji pomiędzy modułami systemu ESAV.
4. Możliwość natychmiastowego zatrzymania pojazdu w przypadku zakłóceń pracy systemu ESAV (np. błędy transmisji).
5. Możliwość poruszania się pojazdu tylko jeśli system ESAV jest zasilany.
6. Możliwość poruszania się pojazdu tylko w przypadku rozpoczęcia prawidłowej transmisji danych.
7. Możliwość wyświetlania aktualnego stanu systemu ESAV.
System ESAV składa się z dwóch części: modułu bazowego (moduł A) i modułu montowanego w pojeździe (moduł B).
System ESAV powinien posiadać swoje własne zasilanie całkowicie niezależne od zasilania pojazdu. Sterowanie systemem ESAV odbywa się przy pomocy przełączników, sygnalizacja przy pomocy prostego systemu diod LED i sygnałów dźwiękowych.
Po wyłączeniu pojazdu przez system ESAV, na skutek błędów transmisji albo awaryjnego stopu, układ musi zostać ręcznie zresetowany, tzn. przywrócony do pracy.
Włączanie i wyłączanie systemu ESAV (modułu montowanego w pojeździe) zabezpieczone jest przez przełącznik z kluczykiem.
System ESAV musi umożliwiać łatwą wymianę baterii, monitorować i pokazywać poziom jej naładowania.
Po zdefiniowanym okresie bezczynności system ESAV powinien się sam wyłączyć.
System ESAV powinien być systemem bezobsługowym: raz skonfigurowany powinien poprawnie pracować.
## Functional requirements
1. Po włączeniu systemu powinien się on uruchomić i oczekiwać na dane aktywujące jego pracę. Stan systemu sygnalizowany jest migającą czerwoną diodą.
2. Dopóki system ESAV nie odbierze danych aktywujących, pojazd nie może się poruszać.
3. Po odebraniu danych aktywujących, system ESAV powinien umożliwić jazdę samochodu. Stan systemu sygnalizowany jest ciągle włączoną zieloną diodą LED.
4. Jeżeli podczas działania system ESAV po określonym czasie przestanie odbierać transmisję, system przejdzie w tryb awaryjny. Stan systemu sygnalizowany jest ciągle świecącą się czerwoną diodą LED.
5. Po naciśnięciu przycisku wyłączania awaryjnego na module A przez operatora, system ESAV przechodzi w tryb awaryjny. Stan systemu sygnalizowany jest ciągle świecącą się czerwoną diodą LED.
6. Po zresetowaniu modułu B poprzez naciśnięcie przycisku „Reset”, system ESAV powraca z trybu awaryjnego do stanu oczekiwania na dane aktywujące.
7. Po wyłączeniu zasilania modułu B, system ESAV przechodzi w tryb awaryjny.
8. Bateria systemu ESAV jest ładowana w trakcie ładowania akumulatorów pojazdu.
## Performance requirements
1. System ESAV powinien pracować bez konieczności wymiany bądź ładowania baterii przez minimum 5 godzin.
2. System ESAV powinien być w stanie co 1 sekundę odebrać i zdekodować dane.
3. System ESAV powinien prawidłowo pracować na dystansie 30 metrów.
4. System ESAV powinien prawidłowo pracować w pomieszczeniach.
## Integration requirements
1. Moduł B systemu ESAV musi działać poprawnie z szeregowo podłączonymi akumulatorami w pojeździe.
2. Moduł B musi mieć układ ładujący podłączony do systemu elektrycznego pojazdu.
## Safety requirements
Moduł B systemu ESAV nie może „przeciekać” prądu z akumulatorów.
## Derived requirements
1. Moduł B musi:
  1. monitorować poziom naładowania (napięcie) na baterii zasilającej,
  2. sygnalizować włączenie trybu awaryjnego zaświeceniem czerwonej diody LED,
  3. sygnalizować poprawne działanie zaświeceniem zielonej diody LED,
  4. sygnalizować oczekiwanie na odbiór danych okresowych od modułu A poprzez miganie pomarańczową diodą LED.
2. Komunikacja między modułami musi umożliwiać wymianę takich informacji:
  1. PING: wymiana danych co około sekundę (do weryfikacji istnienia połączenia),
  2. STOP: do wysłania danych w celu natychmiastowego przejścia modułu montowanego w samochodzie w tryb awaryjny,
  3. DATA: do wymiany informacji diagnostycznych (np. napięcie baterii).
# Project Design Description – specyfikacja projektu
## Hardware Design Description
### Moduł A
#### Sprzęt
- Raspberry Pi A+, karta SD
- WiFi dongle
- 3 diody LED, 3 rezystory ok. 150Ω
- Sterowanie stycznikiem ??? (stycznik: napięcie cewki >30V)
- układ step-up?
- Przycisk „Reset”
- układ włączający sprzężony z „kluczykiem”
- buzzer
- obudowa
- powerbank – albo akumulator
#### Podłączenie
### Moduł B
#### Sprzęt
- Raspberry Pi A+, karta SD
- WiFi dongle
- Przycisk „STOP” (grzybek?)
- ekran alfanumeryczny (?)
- obudowa
- powerbank
#### Podłączenie
## Software Design Description
## Requirements traceability matrix